Travaux  de confortement au pont de Chamillac octobre-novembre 2012

Ces travaux  sont effectués par l’entreprise SIORAT à la demande du service des routes du Conseil Général. Les nombreuses et importantes fissures de la voute et des montants ainsi que le pourrissement de nombreux blocs de brasier ont justifié l’urgence des travaux. Ce pont construit

au 19e siècle entièrement en brasier avait souffert des infiltrations d’eau, du gel...

Avant les travaux	les dégâts sur la voute

Début des travaux : après la mise en place des échafaudages, la chaussée et les parapets sont protégés contre les infiltrations d’eau.

Les fissures sont grattées, des fers à béton et de grosses pointes sont enfoncés dans les brasiers. Une première couche de 5 cm de béton est projetée sur laquelle les grilles à béton sont plaquées grâce aux tiges de fer enfoncées dans les brasiers. Une deuxième couche de 5 cm de ciment est projetée sur les parois et la voute pour recouvrir les treillis.

Travaux de confortement du pont de Chamillac 2 (suite)

Projection du béton                      Le même travail est effectué sur les 2 côtés du pont.

Les anciens parapets de brasier sont démontés et de nouveaux en pierre de Saint-Yriex sont construits et recouverts par les anciennes pierres de dessus.

Une grosse perforatrice est mise en place afin de perforer le pont d’un bord à l’autre à 7 endroits.

De grosses barres métalliques sont enfilées dans les trous et dépassent de part et d’autre.