MANSAC... QUOI                                                          Les étapes de la rénovation du Mille-club

# Text boxes

Mi-janvier, le plafond est arraché et laisse apparaitre la structure du bâtiment. Les nouvelles portes et fenêtres  en PVC sont montées. La vieille chaudière à fuel et sa cheminée sont enlevées

Début février  une dalle de rattrapage de niveau est coulée puis recouverte d’une chape liquide fibrée de 7 cm d’épaisseur.

Mi- février la pompe à chaleur est installée sur 2 blocs de béton derrière le bâtiment. Le câblage électrique, les gaines d’aspiration, les groupes diffuseurs  les tuyauteries et les supports de sanitaires sont mis en place.

Fin février : sur les  lambourdes qui quadrillent le toit,  les tôles bac acier isolantes (10 cm) gris ardoise sont posées ; le placo de doublage   intérieur des côtés est fixé.

Début mars : pose des supports de plafond (calpinage) puis des blocs lumineux. Poursuite de la pose des tôles de bardage isolant  gris clair (6 cm) sur les parois verticales.

7