MANSAC... QUOI                                                          Les étapes de la rénovation du Mille-club (suite)

# Text boxes

Mi-mars : construction du bar, poursuite du bardage, doublage placo des toilettes et pose des portes intérieures.

Début avril : pose du carrelage et finitions de toiture.

Début mai : peintures intérieures, pose des plinthes, mise en place des sanitaires, de l’évier, du dessus de bar, raccordement du chauffage-climatisation, pose du plafond et des éclairages de secours. Mi-mai : construction du bar, essai climatisation.

Début juin : pose  de l’habillage du bar, nettoyage du chantier, réglages, pose des gouttières,  réception du chantier. Fin juin : contrôle de l’installation électrique, remblaiement des entrées, visite de mise en service  de la commission de contrôle : SDIS, DDT, Gendarmerie.

En raison des conditions climatiques, les plantations sont reportées à l’automne.

8

Mi-avril : isolation par laine de verre du plafond.

Fin avril  ponçage et peinture  intérieure des  murs.

Réception des travaux